Pytania dla kierowców

- Pojazd uprzywilejowany w ruchu to pojazd wysyłający:

- sygnały świetlne wyłącznie w postaci niebieskich świateł błyskowych,

- sygnały świetlne w postaci niebieskich świateł błyskowych oraz sygnały dźwiękowe 
o zmiennym tonie,

- sygnały świetlne w postaci niebieskich świateł błyskowych, sygnały dźwiękowe 
o zmiennym tonie oraz jadący z włączonymi światłami mijania lub drogowymi.

- Oznaczenie według „starej” normy  ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego ze zbiornikiem wodnym o pojemności 5 m3 i z autopompą o nominalnej wydajności 3200 l/min

- GCBA 5/3200,

- GBA 5/32,

- GCBA 5/32.

- Kierujący pojazdem uprzywilejowanym może niestosować się do znaków drogowych 
i do sygnalizacji świetlnej pod warunkiem:

- zachowania zwiększonej ostrożności,

- zachowania szczególnej ostrożności,

- uzyskania zgody dowódcy.

- Kto może odwołać jednostkę udającą się do akcji:

- osoba zgłaszająca zdarzenie,

- kierujący akcją ratowniczą,

- właściwe terenowo stanowisko kierowania.

- Co oznacza cyfra „32” w oznaczeniu autopompy A 32/8:

- wydajność w hektolitrach,

- wydajność w litrach,

- ciśnienie w barach.

- Zastosowanie wsysacza polega na:

- wtłoczeniu wody wężem W-75 i wypompowanie wody wężem W-52,

- wtłoczeniu wody wężem W-52 i wypompowanie wody wężem W-75,

- wtłoczeniu wody wężem W-52 i wypompowanie wody wężem W-52.

- Czy kierujący pojazdem uprzywilejowanym ma obowiązek zapięcia pasa bezpieczeństwa?

- tak,

- nie, jeśli jedzie alarmowo,

- nie, chyba że dowódca zaleci inaczej.

- Czego nie można robić przed uruchomieniem agregatu prądotwórczego:

- podłączać urządzeń odbiorczych,

- dolewać paliwa,

- uziemiać agregat.

- Czego nie sprawdzamy przed podłączeniem narzędzia do pompy hydraulicznej:

- stan przewodów zasilających,

- poziomu oleju w zbiorniku pompy,

- wartości ciśnienia roboczego na manometrze.

- Która z wymienionych odpowiedzi nie należy do czynności związanych 
z czyszczeniem i konserwacją po zakończonych działaniach z użyciem zestawu hydraulicznego:

- uzupełnienie paliwa,

- czyszczenie gaźników,

- dokonanie przeglądu końcówek roboczych narzędzi.

- Przy zaleceniu producenta do stosowania mieszanki paliwa z olejem w proporcach 1:40, na 1 litr paliwa dolejesz:

- 25 ml oleju,

- 100 ml oleju,

- 40 ml oleju.

- Czynności kontrolno – obsługowe przed uruchomieniem pilarki to:

- sprawdzenie iskry na świecy,

- sprawdzenie naciągu łańcucha,

- sprawdzenie smarowania łańcucha.

- Wymień podstawową różnicę między butlą stalową a kompozytową do aparatu powietrznego:

- pojemność,

- waga,

- nominalne ciśnienie powietrzna.

- Która zasada prowadzenia korespondencji radiowej jest nieprawidłowa:

- prowadzenie korespondencji używając kryptonimów,

- prowadzenie korespondencji używając nazwisk i stopni służbowych,

- maksimum treści – minimum nadawania.

- Wywołanie korespondenta w pierwszej kolejności polega na:

- podaniu kryptonimu stacji własnej,

- podaniu treści korespondencji,

- podaniu kryptonimu stacji korespondenta.

- Czy podczas jazdy alarmowej dowódca może nakazać kierowcy szybszą jazdę:

a) tak ale tylko przy słonecznej pogodzie gdy kierowca jedzie zbyt wolno,

b) nie,

c) tak bez względu na panujące warunki na drodze.

- Kiedy należy naprężać łańcuch pilarki:

a) bezpośrednio po zakończeniu pracy,

b) podczas przeglądu okresowego,

c) przed rozpoczęciem pracy.

- W oznaczeniu GCBA 5/32 litera A oznacza że:

a) samochód posiada ABS,

b) samochód posiada autopompę,

c) samochód posiada działo wodno-pianowe.

- W oznaczeniu motopompy M 16/8 symbol „16”  oznacza:

a) wydajność w hektolitrach,

b) ciśnienie w barach.

c) ciężar w kilogramach.

- W oznaczeniu motopompy M 16/8 symbol „8”  oznacza:

a) wydajność w hektolitrach,

b) ciśnienie w barach,

c) ciężar w kilogramach.

- Podczas jazdy alarmowej do zdarzenia (w ruchu uprzywilejowanym) dowódca ma prawo:

a) żądać zwiększenia prędkości,

b) nakazania zmniejszenia prędkości,

c) decydować o prędkości pojazdu (zmniejszyć lub zwiększyć prędkość).

- Podczas jazdy samochodem gaśniczym z niepełnym zbiornikiem na wodę:

a)  należy zachować szczególną ostrożność, gdyż pojazd jest mniej stabilny,

b) można prowadzić samochód z większą prędkością i osiągać większe przyśpieszenia, gdyż pojazd jest lżejszy,

c) kierowanie pojazdem nie odbiega od kierowania podczas jazdy ze zbiornikiem pełnym lub pustym.

- Czy samochód pożarniczy jadący do zdarzenia bez sprawnego sygnału dźwiękowego jest traktowany jako uprzywilejowany w ruchu:

a) zawsze,

b) w wyjątkowych przypadkach,

c) nie jest traktowany jako pojazd uprzywilejowany.

- Czy kierowca pojazdu uprzywilejowanego ma obowiązek jazdy w hełmie:

a) tak,

b) nie,

c) tak, tylko podczas występowania niekorzystnych warunków drogowych.

- Jeżeli w charakterystyce pompy pożarniczej podano, iż jest to pompa  jednostopniowa” to można stwierdzić, że posiada ona:

a) 1 wirnik,

b) 2 wirniki,

c) 2 wirniki i kierownicę.

- Oznaczenie M 8/8 informuje o następujących parametrach motopompy:

a) wydajności nominalnej 8 hl/min przy wysokości podnoszenia 80 m H2O,

b) wydajności 8m3/godzinę przy nominalnym ciśnieniu 80 bar,

c) wydajności 8hl/min przy nominalnej wysokości podnoszenia 8 Pa.

- Jakiego koloru powinny być butle na sprężone powietrze używane w sprzęcie ochrony dróg oddechowych:

a)  koloru żółtego lub szarego,

b)  koloru niebieskiego,

c)  kolor butli jest bez znaczenia.

- Ciśnienie robocze w ratowniczych narzędziach hydraulicznych firmy Holmatro wynosi około:

a) 720 bar,

b) 520 bar,

c) 630 bar.

- Po zakończeniu pracy ratowniczymi zestawami hydraulicznymi należy elementy robocze:

a) sprowadzić do maksymalnego rozwarcia,

b) sprowadzić do maksymalnego zwarcia,

c) sprowadzić do niepełnego zwarcia.

- Jaka powinna być prawidłowa odległość między elektrodami w świecy zapłonowej:

a) od 0,5 do 0,8 mm,

b) powyżej 1 mm,

c) odległość jest bez znaczenia.

- Za pomocą DWP-24 możemy uzyskać:

- prąd wody zwarty, kroplisty lub pianę ciężką,

- prąd wody mgłowy lub pianę ciężką,

- pianę średnią lub prąd rozproszony.

- Zasysacz liniowy służy do:

- wytworzenia podciśnienia w linii ssawnej,

- pobrania środka pianotwórczego i zmieszania go z wodą,

- wyciągnięcia wody z piwnicy.

- Sprzęt służący do wytwarzania piany średniej oznaczony jest symbolem:

- PP 2/12,

- WP 2/75,

- GPL 2/650.

- Samochód GCBA 5/24 powinien posiadać zbiornik na środek pianotwórczy 
o pojemności:

- 50 l,

- 500 l,

- 240 l.

- Przeniesienie napędu w pilarce do drewna odbywa się poprzez:

- zespół  zębaty,

- pasek klinowy,

- sprzęgło odśrodkowe.

- Prądownica pianowa o wydajności 800 l/min i podająca pianę o liczbie spienienia 12 to:

- PW-8,

- WP-8,

- PP-8.

- Zabrania się alarmowego przewożenia pojazdami pożarniczymi:

    - osób postronnych,

    - strażaków ratowników OSP powołanych w struktury JOT,

    - strażaków ratowników OSP którzy przekroczyli 55 rok życia.

- Jaką ilość materiałów pędnych można przechowywać w garażu OSP:

- max. 20 litrów,

- nie powinno się przechowywać żadnych materiałów pędnych z uwagi na proces starzenia się paliw oraz bezpieczeństwo pożarowe,

- jeden zapas zbiornika samochodu.

- Do jakich przepisów o ruchu pojazdów musi się stosować kierujący pojazdem uprzywilejowanym:

- ruchu pojazdu, zatrzymania i postoju,

- znaków i sygnałów drogowych.

- sygnałów i poleceń wydawanych przez uprawnioną osobę kierującą ruchem.

- Ze wzrostem wysokości ssania wydajność pompy:

- wrasta,

- maleje,

- nie zmienia się.

- Wysokie ciśnienie w układach wodno-pianowych samochodów uzyskuje się poprzez zastosowanie:

- autopompy wielozakresowej,

- autopompy wysokoobrotowej,

- dławienia wstępnego.

- Manowakuometr wskazuje:

- ciśnienie,

- nadciśnienie,

- nadciśnienie i podciśnienie.

- Wyjazd samochodu ratowniczego z garażu po ogłoszeniu alarmu następuje gdy:

- kierowca otrzyma rozkaz od dowódcy,

- wszyscy zajmą swoje miejsca w pojeździe,

- po komendzie przodownika roty I: „GOTOWE”.

- Prawidłowo naciągnięty łańcuch pilarki spalinowej do drewna daje się odciągnąć od prowadnicy na odległość ok.:

- 1 mm,

- 5 mm,

- 10 mm.

- Zewnętrznymi objawami kawitacji są między innymi:

- wibracja pompy oraz ostre stuki i szumy,

- zwiększona prędkość obrotowa silnika,

- zwiększony pobór paliwa przez silnik podczas pracy pompy.

- Pił spalinowych do cięcia betonu i stali  nie należy stosować:

- w pomieszczeniach zamkniętych,

- do cięcia zbrojonego betonu,

- w godzinach od 22 do 6 rano, z uwagi na obowiązującą ciszę nocną.

- Ciśnienie panujące w przewodzie zasilającym „narzędzie hydrauliczne” podczas pracy to wartość rzędu:

- 6,0 – 7,5 bar,

- 60 – 75 bar,

- 600 – 750 bar.

- Wysysacz głębinowy działa na zasadzie:

  - pompy mechanicznej,

  - pompy membranowej,

  - podciśnienia.

- Kiedy można podłączyć odbiorniki do gniazd agregatu prądotwórczego:

- po jego uruchomieniu,

- po wykonaniu uziemienia agregatu,

- można podłączyć w dowolnym czasie.

- W strefach zagrożonych wybuchem należy stosować urządzenia i sprzęt 
w wykonaniu:

- ISO 9001,

- Ex,

- Pyłoszczelnym.